orbit=NDSolve[

{

x''[t]+4*Pi^2*x[t]/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

y''[t]+4*Pi^2*y[t]/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

x[0]1,

y[0]0,

x'[0]==0,

y'[0]==4.5

},

{x,y},{t,0,4}

];

kenetic[t]=0.5*((x'[t])^2+(y'[t])^2);

potential[t]=-4*Pi^2/Sqrt[(x[t]^2+y[t]^2)];

energy[t]=kenetic[t]+potential[t];

Plot[

Evaluate[kenetic[t]/.orbit],

{t,0,4},

AxesLabel{"t(s)","kenetic energy"}

]

Plot[

Evaluate[potential[t]/.orbit],

{t,0,4},

AxesLabel{"t(s)","potential energy"}

]

Plot[

Evaluate[energy[t]/.orbit],

{t,0,4},

AxesLabel{"t(s)","total energy"}

]

ParametricPlot[

Evaluate[{x[t],y[t]}/.orbit],

{t,0,4},

AspectRatioAutomatic,

AxesLabel{"x(AU)","y(AU)"}

]

orbit=NDSolve[

{

x''[t]+4*Pi^2*x[t]/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

y''[t]+4*Pi^2*y[t]/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

x[0]0.59,

y[0]0,

x'[0]==0,

y'[0]11.472513

},

{x,y},{t,0,100}

];

ParametricPlot[

Evaluate[{x[t],y[t]}/.orbit],

{t,0,100},

AspectRatioAutomatic,

AxesLabel{"x(AU)","y(AU)"}

]

a=0.01;

orbit=NDSolve[

{

x''[t]+4*Pi^2*x[t]*(1+a/(x[t]^2+y[t]^2))/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

y''[t]+4*Pi^2*y[t]*(1+a/(x[t]^2+y[t]^2))/((x[t]^2+y[t]^2)^(3/2))0,

x[0]0.30966,

y[0]0,

x'[0]==0,

y'[0]12.4577

},

{x,y},{t,0,2}

];

ParametricPlot[

Evaluate[{x[t],y[t]}/.orbit],

{t,0,2},

AspectRatioAutomatic,

AxesLabel{"x(AU)","y(AU)"}

]